APROB

RECTOR

Prof. Dr. Cornel Cătoi

CAIET  DE  SARCINI

Privind atribuirea  contractului de executie „Reparatii si inlocuire suprafete vitrate  pentru  SERE”  la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinica Veterinara Cluj-Napoca ,  str. Calea Manastur , nr. 3 – 5 , Cluj-Napoca , tel - 0264 / 596 384 , fax - 0264 593 792

CAPITOLUL. A  Generalitati

Locatia cladirii este in Cluj-Napoca, str.Horticultorilor , nr. 5, livada Palocsay , jud. Cluj .

Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind achizitiile publice publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,  nr. 418/15.05.2006

Organizatorul achizitiei- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinica Veterinara Cluj-Napoca , cu sediul in Cluj-Napoca,  str. Calea Manastur , nr. 3 – 5 , jud. Cluj , tel - 0264 / 596 384 , fax - 0264 593 792

CAPITOLUL. B Obiectul achizitiei

Executie lucrari  ” Reparatii si inlocuire suprafete vitrale  pentru  SERE  ”  la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinica Veterinara Cluj-Napoca ,  str. Calea Manastur , nr. 3 – 5 , Cluj-Napoca , tel - 0264 / 596 384 , fax - 0264 593 792 .

Se vor reface serele din incinta prin montarea sticlei existente , cat si completarea cu sticla noua .

Se propun a se realiza urmatoarele lucrari :

- Curatire imbinari din chit si bitum

- Montare cleme sticla , confectionate din table zincata

- Curatat jgeaburi

- Montat sticla existent

- Montat sticla noua 3mm

- Chituire imbinari

- Demontare si refolosire sticla existenta din alte sere nefunctionale din incinta

CAPITOLUL  C. Conditii de garantie si  executie:

Garanţia lucrărilor este de cel puţin 2 ani de la data recepţiei la terminarea  lucrării.

Termenul de execuţie a  lucrărilor  va fi 15 zile .

Lucrările se vor deconta la cantităţi real executate .

Materialele folosite vor fi inaintate spre aprobare beneficiarului .

CAPITOLUL D. Descrierea lucrarilor:

Pentru prezentul proiect, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania. In absenta unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele europene.

Se vor respecta:

- Legea 50/1991 modificata de legea 453-2001 cu privire la Autorizarea de Consntructie

- Legea 10/1995 cu privire la calitatea in constructii, inclusiv corecturile tehnice si prescriptiile de aplicare

- Legea 137/1995 cu referire la protectia mediului

- Legea 90/1996 pentru protectia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor, conditiilor de santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- Regulamentului privind certificarea de conformitatea a calitatii produselor folosite in constructii.

- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobate prin HGL nr.766/ 21.11.1998

Se vor respecta instructiunile producatorilor legate de tehnologia de punere in opera, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Se vor respecta standardele specificate. Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu experienta in activitatea de constructii, cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii ani.

Nu se vor folosi la realizarea operatiunilor muncitori sub calificarea necesara.

Prezentele caiete de sarcini au rolul de a oferi constructorului informatii specifice despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru diferitele categorii de lucrari necesare, fara a face o inventariere a tuturor cunostintelor tehnice teoretice si practice, necesate executarii corecte a unei categorii de lucrari.

In vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta beneficiarului mostre si esantioane precum si ansambluri specifice impreuna cu dispozitivele de fixare, elemente de etansare si finisare, inainte de contractare si aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparatie pana la terminarea lucrarii.

# Intocmit

Ing. Tiuca Adrian