CAIET DE SARCINI

# CONTEXT

Caietul de sarcini face parte din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

# DENUMIREA/OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul prezentei achizitii este reprezentat de furnizarea mobilierului pentru spatiile de invatamant/cercetare stiintifica utilizate de studentii USAMV

Produsele livrate in cadrul contractului vor fi instalate si testate de specialistii furnizorului, iar dupa punerea in functiune, personalul didactic si tehnic al Autoritatii Contractante va fi instruit. Va fi asigurat service-ul  in perioada de garantie pentru toate produsele livrate si puse in functiune.

# CERINTE GENERALE

Conditia principala avuta in vedere la elaborarea ofertei tehnice va fi asigurarea unui standard ridicat de calitate si fiabilitate necesar in desfasurarea activitatilor didactice si de cercetare stiintifica de inalta calitate in spatiile mai jos enumerate.

Caracteristicile tehnice si functionale prezentate mai jos pentru produsele ce fac obiectul achizitiei sunt obligatorii si minimale, ele putand fi ofertate la un nivel superior (cu evidentierea punctuala a tuturor acestor abateri). In cazul in care nu pot fi indeplinite toate cerintele minime impuse, oferta va fi declarata neconforma  (cf. art.137, alin.(3),lit.a) din HG nr.395/2016).

Specificatiile tehnice care indica un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu de fabricatie care caracterizeaza produsele furnizate,  marci, brevete, tipuri, origine sau o productie` specifica, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerata ca avand mentiunea „echivalent” in sensul prevederilor art.156, alin.(3) din Legea nr.98/2016.

Produsele ofertate trebuie sa fie noi (nefolosite), de cea mai buna calitate, cu performante tehnologice de ultima generaţie si realizate in concordanta cu standardele interne si internationale valabile in prezent, standarde care vor fi mentionate in oferta.

Nu se accepta produse demo sau second hand. Propunerea tehnica trebuie sa conţină pentru fiecare produs informatii privind anul cand a intrat in fabricatie, modelul ofertat, precum si anul de fabricatie/asamblare.

Vor fi mentionate explicit denumirea produsului ofertat, modelul, codul, firma producatoare, originea.

Ofertantul trebuie sa stabileasca si sa ia in considerare componenta produsului oferit pentru a corespunde cerintelor minime din prezentul caiet de sarcini. In cadrul propunerii tehnice ofertantul va detalia obligatoriu intreg produsul ofertat prin descrierea caracteristicilor, componentelor si a functiunilor. Componenta produsului ofertat trebuie sa asigure functionarea la parametrii solicitati, fara a necesita achizitii auxiliare din partea Beneficiarului (tubulatura, racorduri, material izolant, prinderi, etc).

Specificatiile tehnice si de calitate ale produselor ofertate trebuie sa fie sustinute obligatoriu de documentatii integrale, actuale si relevante– brosuri, pliante, prospecte, fise tehnice, file de catalog, carti tehnice ale producatorului,semnate, stampilate, cu mentiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagina. Specificatiile tehnice solicitate de achizitor se vor comenta articol cu articol si se va indica exact pagina si pozitia din prospectul/fisa tehnica/manualul de la producator, atasate la propunere, in care se face referire la respectarea acelei cerinte de catre produsul ofertat. Orice specificatie tehnica ce nu poate fi demonstrata prin aceste metode, nu va fi luata in considerare si se va considera ca produsul ofertat nu indeplineste cerinta solicitata.

# CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA MINIME OBLIGATORII:

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea mobilerului de laborator, corespunzator specificatiilor tehnice si descrierilor din prezentul caiet de sarcini, livrare, asamblare/montaj, testare, punere in functiune.

Propunerea tehnica va fi prezentata detaliat pe fiecare piesa/produs de mobilier din tabelul cu necesarul identificat de Autoritatea Contractanta si in cantitatile solicitate.

# CERINTE/PRESCRIPTII/STANDARDE APLICABILE:

Specificatiile tehnice solicitate in cele ce urmeaza vor fi considerate cerinte minime obligatorii si vor fi evidentiate in cadrul propunerii tehnice de catre operatorii economici ofertanti prin prezentarea de documente relevante si suficiente, de la producatorul mobilierului (astfel de documente includ dar nu se limiteaza la: fise tehnice, file de catalog, brosuri, pliante, prospecte, carti tehnice, rapoarte de incercare eliberate de un organism de evaluare a conformitatii sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de proba care sa ateste conformitatea produselor care fac obiectul achiziţiei cu cerintele/criteriile stabilite prin specificatiile tehnice, in sensul prevederilor art.158 din Legea nr.98/2016, declaratii si certificate de conformitate europeana).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire prin care se indica un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele furnizate,  marci, brevete, tipuri, origine sau o productie specifica, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a caracteristicii solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerata ca avand mentiunea „echivalent” in sensul prevederilor art.156, alin.(3) din Legea nr.98/2016.

Mobilierul de laborator trebuie sa corespunda ca proiectare si executie fiecarui spatiu de lucru indicat de catre beneficiar, sa se alinieze la fluxul de activitati din acel spatiu, si sa realizeze un concept unitar cromatic si functional de amenajare alaturi de celelalte elemente prezente (pereti, placari de pereti, tencuieli, pardoseli, ferestre, parapeti, scurgeri, puncte de alimentare cu apa si cu energie electrica, coloristica generala). In acest sens,  nivelul tehnic de calitate si echipare/accesorizare va fi acelasi in toate spatiile cu aceeasi aplicatie, pentru usurinta in viitoarele relocari sau reamenajari, pastrandu-se intacte functionalitatea si design-ul.

Solutia de amenajare/amplasare a produselor de mobilier pentru fiecare incapere din prezentul caiet de sarcini va fi prezentata in baza planurilor atasate prezentului caiet de sarcini, solutie ce va fi personalizata de ofertant. Astfel, planurile/schitele de mobilare vor fi prezentate autoritatii contractante, spre validare, in varianta 2D (plan) si 3D (vederi/axonometrii), ca parte a propunerii tehnice pentru fiecare spatiu in parte:

- fisa tehnica individuala pentru fiecare reper cuprins in amenajare (vezi centralizator mai jos – pe piese de mobilier)

Nota: Dupa atribuirea contractului, ofertantul se obliga sa efectueze propriile masuratori in santier, in baza compartimentarilor real executate, in vederea dimensionarii exacte a produselor de mobilier ofertate si pentru definitivarea planurilor de mobilare, astfel incat incadrarea in spatiul alocat si functionalitatea mobilierului sa fie asigurate la receptia acestuia, fara costuri suplimentare pentru beneficiar in raport cu propunerea financiara din cadrul ofertei prezentate. Planurile finale (agerate si parafate de catre Beneficiar sau imputernicitii acestuia) ce vor sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica vor respecta prevederile standardului european SR EN 14056 sau echivalent, fiind documentata in scris conformitatea cu acest standard.

Produsele ofertate trebuie sa fie confectionate din materiale certificate pentru uzul in laboratoare didactice si de cercetare stiintifica, indeplinind minim conditiile precizate prin standardele nationale care adopta standardele europene in domeniu (sau normativele echivalente acestora). Pentru dovedirea conformitatii produselor incluse in oferta cu aceste standarde, se solicita prezentarea urmatoarelor documente in cadrul propunerii tehnice:

- Certificatul de Conformitate cu SR EN 13150:2004 (Mese de lucru pentru laboratoare – Dimensiuni, cerinţe de siguranţă şi metode de testare) sau echivalent, și SR EN 14056:2004 (Mobilier de laborator. Recomandări pentru proiectare şi instalare) sau echivalent;

Se accepta si alte documente echivalente cu certificatele de conformitate solicitate, care sa fie eliberate de un organism de evaluare a conformitatii care sa dovedeasca intr-o maniera echivalenta ca produsele au fost executate si testate si ca sunt indeplinite cerintele de securitate/siguranta si de performanta reglementate de standardele nationale adoptate SR EN 13150 (sau echivalent), SR EN 14727 (sau echivalent). Un exemplu in acest sens este dosarul tehnic intocmit de producator in scopul certificarii conformitatii, care trebuie sa contina printre altele: descrierea marcării produsului, declaraţie de conformitate, rapoarte de încercări/buletine de analiză ale produsului emise de laboratoare/organisme acreditate, descrierea produsului, desene de proiectare şi de fabricaţie, rezultatele calculelor de proiectare si ale testelor/controalelor efectuate, alaturi de explicaţii necesare pentru înţelegerea acestora, lista componentelor care intra in alcatuirea respectivei piese, lista standardelor aplicate.

Astfel, se accepta documentarea conformitatii produselor ofertate cu aceste standarde prin dosarul tehnic intocmit de producator, sau un raport de incercare/testare pentru produsul in cauza, emis de un organism recunoscut (acreditat).

Pentru produsele ofertate culorile acceptate sunt: RAL 5014, RAL 7035, RAL 9010, RAL 9006 sau similar.

Ofertele care nu fac dovada explicita a caracteristicilor tehnice declarate vor fi considerate neconforme.

Oferta va include livrarea si montajul mobilierului, precum si toate accesoriile necesare pentru montaj astfel incat toate produsele sa fie complet functionale la receptia lor finala.

# CARACTERISTICI ALE MATERIALELOR:

A. 	STRUCTURI DE SUSTINERE / MODALITATI CONSTRUCTIVE PENTRU MESE DE LUCRU:

A.1 	Pentru mesele de laborator – suport aparatura/mese de lucru -  (tip 1):

Mesele vor avea forma de “H” (pentru partile laterale), constructie demontabila, si vor fi realizate din profil metalic rectangular, cu dimensiuni minime ale sectiunii transversale de 60/30/2 mm, acoperit cu vopsea-pulberi epoxidica, aplicata electrostatic – in straturi suprapuse, de grosime totala minima de 80 de microni.

Sudurile sau alte imbinari ale cadrului metalic vor fi mascate si polizate corespunzator, pentru uzul in laborator sau alt spatiu de analize – este exclusa sudura in puncte.

Culori recomandate: alb RAL 9010, gri deschis RAL 7035 sau similar. Pentru orice modul de masa, sarcina totala suportata de blat va fi de pana la 150 de kg/mp de blat, uniform distribuite.

Cadrele intra in alcatuirea meselor standard de laborator, la inaltime 750/900 mm (±10% conform prevederilor SREN 13150:2004 sau echivalent). Cadrele vor avea picioruse reglabile, pentru compensarea eventualelor diferente de nivel ale pardoselii si protectie la pardoseala. Acestea trebuie sa fie rezistente, usor de reglat si usor de  inlocuit,  din material plastic sau echivalent – prin constructia lor, aceste picioruse defavorizeaza depunerea de impuritati si lichide.

Dimensionarea modulelor de masa, executia si stabilitatea finala a fiecarui modul de lucru va corespunde standardului european SREN 13150:2004 sau echivalent. Ofertantii trebuie sa dovedeasca si sa indice conformitatea produsului cu acest standard european si national de productie, ca parte integranta din documentatia scrisa a propunerii tehnice.

B.	BLATURI/SUPRAFETE DE LUCRU:

B.1 	Blaturi din Rasini Fenolice SGL (solid grade laminate) acoperite cu HPL rezistent chimic si mecanic de grosime 0.8 mm - grosime minimă totala a blatului de minim 16 mm.

Stratul superficial al blaturilor, care intrea in contact cu utilizatorii si cu diversi reactivi chimici este complet uniform si non-poros, avand o grosime de cel putin 75 micrometri, asigura o durata de utilizare extinsa si permite o curatare usoara, respectiv o rezistenta crescuta la dezinfectanti, nesustinand dezvoltarea microbiana. Prezinta un strat de acrilat de poliuretan integrat, dublu intarit timp de min 35 de minute sub o presiune mai mare de 75kg/cm², si expus la temperature ridicate cf EN438.

Panourile folosite vor avea fata inferioara identica (aceleasi proprietati ale spurafetei, acelasi finisaj si acelasi decor) – rezultand astfel un panou perfect echilibrat.

Blatul va fi rezistent la agenti corozivi, coloranti si umiditate, va avea o structura superficiala fara pori, va fi lavabil, sanitizabil si rezistent la agenti dezinfectanti (pe baza de clor si alcool, precum si la detergentii comuni de uz casnic, acetona, apa fierbinte, abur sau alte solutii sanitare tipice de laborator). Nu sunt acceptate materialele tratate cu ioni de argint sau alti aditivi similari, cu proprietati anti-microbiene, intrucat eficienta lor dispare in timp. Materialul de constructie - rasina fenolica HPL este executat in  conformitate  cu standardul  EN 438 sau echivalent. Fata inferioara si superioara vor fi  rezistente la apa si la temperaturi de minim 170° C. Va fi documentata tehnic rezistenta la UV si IR ; Comportarea chimica va fi  prezentata in fisa tehnica atasata propunerii tehnice care atesta  rezistenta chimica la cel putin urmatorii agenti chimici : hidroxid de sodiu pana la concentratii de 40%, acid clorhidric <10%,  peroxid de hidrogen 3-30 %, acizi anorganici <10%, acid acetic, acid boric, acetone, alcooli, aldehide, formaldehide, amine, acid boric, acid citric, esteri, etanol,  eteri, glicerina, hexanol, ketone, mercur, toluen s.a substante /reactivi utilizati in domeniul medical.

Miezul expus al panoului are o rezistenta chimica buna, este compus din mai multe straturi de hartie Kraft, impregnata cu rasina fenolica.

Alte proprietati:

Densitate aparentă DIN 52350/ISO 1183: ≥ 1.4g/cm3

Rezistența la încovoiere a panourilor (Conform EN ISO 178): ≥ 100Mpa

Modificări dimensionale datorate schimbărilor climatice, măsurate la temperaturi ridicate: maxim 0.05 lungime si 0,15 transversal (conform EN 438-2)

Furnizorii de materie primă (hartie) și producatorul de HPL sunt certificați FSC si PEFC

Panouri produse în conformitate cu standarde înalte de mediu, bazate pe materiale naturale certificate

Panourile și resturile de material rezultat in urma debitărilor pot fi reciclate termic

Panourile sunt certificate EPD (Environmental Product Declarations)

Blaturile vor fi prelucrate prin frezare in unghi 45˙ - 1mm frezare pe muchie superioara si inferioara, pe cel puțin latura utilizatorului, iar pentru modulele centrale de masă vor fi prelucrate toate laturile care intră în contact cu utilizatorii.

In cadrul propunerii tehnice se vor atașa fișe tehnice ale produsului, tabele comparative, fișe originale de catalog și alte materiale relevante în acest sens, care să ateste caracteristicile sus menționate.

Pentru acest material se solicita o garantie de minim 10 ani de la receptia finala.

Finisaj recomandat: culori pastelate similar RAL 7035.

- ELEMENTE DE DEPOZITARE (corpuri mobile sub blatul de lucru, corpuri pe sol, dulapuri speciale - Produsul se va livra cu manual de intretinere si utlizare)

D1. Corpuri de stocare in spatii de laborator – materiale, feronerie:

Carcasa / interioare dulapuri: din panouri melaminate acoperite cu HPL, in grosime totala de min.  19 mm, cu cant din PP pentru spatiile de laborator, si ABS pentru celelalte camere, aplicat prin adezivare poliuretanica. Cantul va avea grosime de minim 2mm pentru toate muchiile intens solicitate cum ar fi cantul frontal al politelor. Se accepta grosimi mai mici de 2mm pentru canturile incadrate sau neexpuse.

Modalitate obligatorie de constructie a corpurilor de depozitare: nici un panou constructiv al unui element de depozitare, indiferent daca aceasta muchie este expusa/incadrata sau ascunsa,  nu va avea laturi nebordurate si nefinisate care sa permita miezului materialului sa intre in contact cu mediul de laborator. Astfel materialului ii creste rezistenta in timp si emisiile de formaldehida sunt reduse.

Toate politele interioare non-structurale ale corpurilor vor fi reglabile pe inaltime (in minim 5 pozitii presetate) iar suportii de polita vor fi obligatoriu metalici si vor impiedica extragerea accidentala a acesteia.

Panoul de pe spate: va fi realizat din melamina HPL de 19 mm pentru elementele de depozitare “under-bench” sub blatul de lucru, iar in cazul corpurilor la sol – din MDF melaminat de grosime minima 4 mm, incadrat (nu se accepta aplicat cu capse/cuisoare).

Pentru corpurile tip masca de chiuveta acestea vor avea spatele ramforsat cu legaturi de max. 100mm grosime din panouri hidrofugate, spatele fiind deschis pentru a acomoda conexiunile la alimentare/scurgere.

Fronturi usi/sertare: Pentru toate corpurile mobile under-bench de stocare din spatiile de laborator se vor folosi ca panouri frontale (usi si fete de sertar) un material dublu melaminat, placat pe ambele fete cu un strat aditional protector din HPL (high-pressure laminate), de grosime minim 1 mm (astfel incat partea frontala a elementelor astfel construite sa prezinte rezistenta marita la transport/relocari,abraziune, socuri si la actiunea detergentilor si dezinfectantilor uzuali). Grosimea totala minima a panoului – minim 13 mm. Pentru celelalte corpuri de stocare se fa folosi melamina HPL in grosime de 19mm.

Aceste repere vor fi intotdeauna si in mod obligatoriu bordurate cu cant PP de grosime minim 2 mm, aplicat prin adezivare poliuretanica pentru spatiile de laborator, si ABS 2mm pentru celelalte spatii.

Manere:  vor fi metalice, cu o forma care sa impiedice depunerea accidentala de lichide si impuritati – interax minim 192 mm.

Balamale: vor fi metalice, cu deschidere pana la 110 grade, inchidere amortizata integrata in mecanismul balamalei, fara alte elemente de amortizare montate pe sau in cantul peretelui de dulap.

Reglaj la pardoseala: Toate corpurile fixe, indiferent de inaltime sau pozitionare vor avea sistem de reglaj al planeitatii, pentru a asigura stabilitatea si functionarea corecta a elementelor componente. Pentru usurinta in igienizare, corpurile fixe de depozitare din camerele de laborator (masti de chiuveta, corpuri pe sol, etc) se vor monta pe un soclu metalic

NECESAR PIESE MOBILIER

| Nr. Crt. | Descriere / Specificatii tehnice minim solicitate | Dimensiuni (LxAdxh) | Cantitate (buc) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILIER DE LABORATOR |
| 1 | Incinta ventilata pentru experimente - formata din masa-suport de dimensiuni 800/800/900 mm – realizata din profile din aluminiu anodizat vopsit in camp electrostatic (sectiune minima de profil – 45/45 mm) si suprafete transparente din plexi-glass de grosime minima 4 mm. Aceasta incinta se va aseza pe o masa de laborator existenta (recomandabil cu o suprafata antiacida de lucru), si va fi echipata cu un grup (kit) de aspiratie/filtrare – debit maxim de aer gestionat 1300mc/h, aspirator electric monofazic (putere consumata – 170 W) si 4 casete filtrante din carbon activ granular (toate intr-o cutie antiacida din PP) – diametru conectare tubulatura - 250 mm. Gabarit kit de aspiratie-filtrare – 455/730/455 mm, masa totala 30 kg – (se va lua in considerare un support metalic rigid de sustinere a acestui kit – ori pe peretele camerei imediat in spatele incintei, ori deasupra incintei, in functie de locul de instalare al acesteia). | 800/800/1000 mm | 1 |
| 2 | Masa liniara de laborator – cadru metalic de sustinere de tip A1 (vezi detalii tehnice mai sus) + Suprafata de lucru antiácida – B1. Dimensiuni 1400/750/850 mm. | 1400/750/850 mm | 1 |
| 3 | Uscator de sticlarie, realizat din PP antiacida – dimensiuni totale: 450/110/630 mm (latime/adancime/inaltime). La partea inferioara uscatorul are o tavita colectoare, prevazuta cu un furtun se scurgere a lichidelor catre chiuveta de dedesubt (uscatorul este de obicei un accesoriu al unui moduel sanitar/spalator de laborator). Pe partea frontal uscatorul este echipat cu 72 de pini sau tije din PP | 450/110/630 mm | 2 |
| 4 | Dus de ochi mono-ocular (+ capac de protectie), cu montaj pe blat si furtun extractabil. Inaltime minima (deasupra blatului de lucru) – 240 mm. Debit de apa recomandat – 30 L/min la 1 Bar presiune, functioneaza conectat la apa, pana la 70 de grade temperatura. Produs cf. normei EN 15154. |  | 1 |
| 5 | Dulap/vestiar – cuier – dimensiuni totale 1500/400/2100 mm (latime/adancime/inaltime). | 1500/400/2100 mm | 1 |
| 6 | Blat de lucru antiacid laminat compact – grosime 16 mm – dimensiuni 2220/580/16 mm – vezi specificatii tehnice detaliate – cap B1. | 2220/580/16 mm | 4 |
| 7 | Blat de lucru antiacid laminat compact – grosime 16 mm – dimensiuni 2300/580/16 mm – vezi specificatii tehnice detaliate – cap B1. | 2300/580/16 mm | 2 |
| 8 | Rastel central pentru sticlarie/reactivi chimici – echipat cu 3 stalpi structurali realizati din panouri melaminate hidrofugate – dimensiuni stalp: 200/150/284 mm. Raft terminat din acelasi material ca al blatului de lucru – panou laminat compact antiacid – dimensiuni 2200/200/16 mm. | 2200/200/300 mm | 3 |
| 9 | Blat de lucru antiacid laminat compact – grosime 16 mm – dimensiuni 1500/850/16 mm – vezi specificatii tehnice detaliate – cap B1. | 1500/850/16 mm | 1 |
| 10 | Blat de lucru antiacid laminat compact – grosime 16 mm – dimensiuni 800/850/16 mm – vezi specificatii tehnice detaliate – cap B1. | 800/850/16 mm | 1 |
| 11 | Blat de lucru antiacid laminat compact – grosime 16 mm – dimensiuni 1404/404/16 mm – vezi specificatii tehnice detaliate – cap B1. | 1404/404/16 mm | 5 |

# Alte cerinte obligatorii privind propunerea tehnica :

Ofertantul va atasa la propunerea tehnica declaratiile de conformitate cu standardele aplicabile produselor ofertate.

Nu se admit oferte alternative.

Oferta de produse cu caracteristicile mentionate mai sus trebuie sa includa detalii privind necesitatile de utilităti pentru functionarea optima.

# CERINTE PRIVIND LIVRAREA, INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE

Livrarea produselor ofertate va fi realizata la sediul USAMV

Ofertantul isi asuma riscurile pe care le implica transportul produselor pana la locul de instalare. Cheltuielile de manipulare, incarcare, transport, instalare si punere in functiune, precum si alte cheltuieli ocazionate de livrarea produsului vor fi suportate de ofertant. Conexiunile la utilitati, instalarea, testarea, si punerea in functiune vor fi realizate de furnizor, fara costuri suplimentare, in prezenta reprezentantilor beneficiarului si ai furnizorului. Testarea performantelor echipamentelor va fi efectuata de furnizor în conformitate cu protocoalele transmise de producatori si vor include atingerea tuturor  performantelor tehnice declarate.

Prin depunerea propunerii tehnice, furnizorul isi asuma responsabilitatea si prezinta garantia livrarii si instalarii produselor ofertate la locul destinat functionarii.

Termenul solicitat pentru livrare, instalare, testare si punere in functiune pentru produsele din oferta este de maxim 45 zile de la data semnarii contractului de furnizare.

Orice intarzierea in livrarea si montarea mobilierului este supusa penalitatilor conform prevederilor din contract

Instalarea si punerea in functiune a produselor livrate se va efectua de personalul calificat al Furnizorului.

Ofertantii vor prezenta graficul detaliat de livrare, in care vor specifica: termenul de livrare, termenul de punere in functiune, termenul de incepere si durata instruirii personalului. Din graficul prezentat de ofertant trebuie sa reiasa modul in care va fi organizata activitatea acestuia pentru indeplinirea tuturor responsabilitatilor ce rezulta din contractul de furnizare.

Cerintele de mai sus vor fi confirmate si documentate de ofertant in cadrul propunerii tehnice.

Culoarea mobilierului se va alege din mostrarul producatorului.

# CERINTE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI OPERANT

Dupa instalare, furnizorul produsului va asigura instruirea personalului de cercetare  al beneficiarului, la locul de functionare. Instruirea va cuprinde modul de operare si utilizare a produsului ofertat, precum si intretinerea sa. Instruirea va fi realizata de specialistii producatorului/furnizorului. Etapele si programul/calendarul de instruire vor fi stabilite cu aprobarea Beneficiarului.  In conditiile in care instructajul se desfasoara la alta locatie, cheltuielile legate de transportul, cazarea şi diurna personalului autoritatii contractante, in locatia de desfasurare a instruirii, vor fi suportate de Furnizor.

Cerintele de mai sus vor fi confirmate de ofertant in cadrul propunerii tehnice.

# RECEPTIE SI PLATA

Receptia produselor livrate se va efectua dupa instalare, punerea in functiune, testarea, si instruirea personalului de cercetare.

Receptia se finalizeaza prin incheierea unui Proces Verbal de Receptie Cantitativa si Calitativa si Punere in Functiune si Instruire, semnat de ambele parti.

In baza acestui document, furnizorul va emite factura pentru produsele livrate, urmand ca plata sa fie efectuata de Beneficiar conform clauzelor contractuale.

Furnizorul raspunde pentru calitatea produselor, autoritatea contractanta fiind in drept sa solicite inlocuirea celor constate ca fiind necorespunzatoare.

Plata se va face numai dupa ce produsele constatate ca fiind necorespunzatoare au fost inlocuite.

Mobilierul si echipamentele supuse receptiei trebuie sa indeplineasca toate conditiile solicitate prin specificatiile tehnice.

# CERINTE PRIVIND GARANTIA PRODUSELOR OFERTATE

Garantia produselor ofertate trebuie sa fie de minim 24 luni de la data semnarii Procesului Verbal de punere in functiune. Aceasta, precum si garanţia părţilor componente si a accesoriilor trebuie specificată în mod explicit de către ofertant in cadrul propunerii tehnice. Service-ul în perioada de garanţie va fi asigurat de personal specializat si calificat pentru echipamentul livrat.

Piesele de schimb si manopera in perioada de garantie trebuie sa fie gratuite.  In perioada de garantie întretinerea periodica se face în perioade stabilite de comun acord cu beneficiarul, iar interventiile şi eventualele importuri de piese de schimb pentru reparatii se fac fara cheltuieli suplimentare pentru beneficiar.

In cazul nefunctionarii produsului la parametrii proiectati, sau a unor defectiuni ce fac imposibila utilizarea echipamentului livrat, echipa de service a furnizorului va interveni la sediul beneficiarului in intervalul de 24 – 48 de ore de la solicitarea beneficiarului.

În cazul în care produsul nu poate fi reparat la sediul Beneficiarului, cheltuielile de transport şi asistenţă tehnică vor fi suportate de Furnizor în cadrul perioadei de garanţie.

De asemenea, in perioada de garantie echipa de service a furnizorului va efectua minimum o revizie tehnica a produsului/aparatului/sistemului livrat, programul reviziilor urmand a fi mentionat in certificatul de garantie emis de furnizor pentru produsul livrat.

Cerintele de mai sus vor fi confirmate de ofertant in cadrul propunerii tehnice.

# DOCUMENTATIE INSOTITOARE

- Care va insoti propunerea tehnica depusa in cadrul prezentei proceduri de atribuire

  - FISA DETALII PRODUCĂTOR ale produselor ofertate,

  - Fise tehnice/cataloage/brosuri/pliante/prospecte/carti tehnice/specificatii originale ale producatorului: care sustin descrierea si documentarea tehnica a caracteristicilor declarate pentru echipamentul ofertat;

  - Declaratii de conformitate pentru produsele ofertate;

  - Certificate de conformitate cu standardele aplicabile produselor, sau alte documente echivalente;

  - Declaratie scrisa, prin care ofertantul trebuie sa demonstreze ca a inteles si si-a insusit corect cerintele din specificatiile caietului de sarcini si ca solutia tehnica prezentata indeplineste intru totul aceste specificatii;

  - Declaratia privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii valabile la nivel national, pe parcursul indeplinirii contractului.

- Care va insoti bunurile furnizate in baza contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire

  - Certificat de Origine si Declaratii de Conformitate in limba romana emise de Furnizor, la care vor fi atasate declaratiile de conformitate emise de producator;

  - Certificat de garantie pentru produsul furnizat  şi accesorii conform oferta, emis de furnizor, in limba romana. Pe certificatul de garantie vor fi mentionate obligatoriu si seriile de fabricatie pentru echipamentele ce fac obiectul garantiei, termenul de interventie in cazul defectiunilor aparute;

  - Manuale tehnice de utilizare/exploatare si intretinere in limba romana;

  - Lista componentelor produsului livrat.

- La punerea in functiune se vor incheia si prezenta, dupa caz, urmatoarele documente:

  - Proces-verbal de receptie si procesul verbal de punere in functiune si instalare ale produselor achizitionate;

  - Proces-verbal sau alt document care sa ateste instruirea personalului.

Intocmit

Prof.dr.Sanda Andrei